## Slide 1
期末项目开题报告：
三维物块表面几何映射绘画系统
EE386 机器人运动与控制方法 第10组 俞皓 韩壹奇 黄斌鑫

## Slide 2: 项目概述
本项目基于Kinova Gen3 lite机械臂，研发三维物块表面几何映射绘画系统，实现二维图形在已知姿态方块表面的自动绘制。

## Slide 3: 项目目标
熟悉Kinova Gen3 lite机械臂基本控制方法
研究几何投影映射方法，将 2D 图形转化为 3D 轨迹点。
整合已有开源运动规划代码，实现位置控制 + 轨迹规划的闭环绘图。
在实验平台上验证绘图精度和轨迹平滑性。

## Slide 4: 技术路线
层级 | 内容
硬件 | Kinova Gen3 lite 机械臂 + 画笔
软件 | Ubuntu + ROS Noetic +开源运动控制脚本 Python 几何映射脚本 轨迹转换与控制脚本
关键算法 | 1) 坐标系转换 2) 轨迹离散化与路径平滑 3) 换面逻辑与姿态约束

## Slide 5: 坐标系转换与几何投影
DH 参数建模
  采用D-H法描述机械臂每一段的相对位姿，通过连乘各段的齐次变换矩阵得到从基座到末端执行器的整体变换
物块局部坐标系S
  对每个绘制面预先建立局部坐标系，实现基坐标系与面局部坐标系的映射
额外python代码辅助运算

## Slide 6: 轨迹生成与平滑
离散化：对每条二维轮廓等距采样
投影：利用变换公式将所有离散点映射到基座坐标系
路径平滑：对得到的三维点序列进行插值，生成光滑的轨迹
逆运动学求解

## Slide 7: 换面逻辑与姿态约束
状态过程：DRAW → LIFT → ROTATE → MOVE → LOWER → DRAW循环，控制笔尖在不同面之间的切换。
抬笔与下笔：在换面前将末端执行器沿当前面法向方向抬起，换面后再沿新面法向下移至绘制高度。
姿态约束：确保笔尖的法向始终与当前绘制面的法向对齐，可通过在末端姿态矩阵中引入对应的旋转实现。
避障：在每一步规划前进行碰撞检测，若检测到潜在冲突则在路径点中插入微调点或降低运动速度。

## Slide 8: 预期成果
技术报告。
多面体表面绘图实机演示与误差统计。

## Slide 9: 参考文献
Rabino, P., Tiboni, G., & Tommasi, T. (2025). FoldPath: End-to-End Object-Centric Motion Generation via Modulated Implicit Paths. arXiv preprint. https://arxiv.org/abs/2511.01407
Liu, Ruishuang & Wan, Weiwei & Koyama, Keisuke & Harada, Kensuke. (2021). Robust Robotic 3-D Drawing Using Closed-Loop Planning and Online Picked Pens. IEEE Transactions on Robotics. PP. 1-20. 10.1109/TRO.2021.3113996.
Montazer Zohour, H., Belzile, B., & St-Onge, D. (2021). *Kinova Gen3-Lite manipulator inverse kinematics: optimal polynomial solution*. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2102.01217
de Wolde, J., Knoedler, L., Garofalo, G., & Alonso-Mora, J. (2024). Current-Based Impedance Control for Interacting with Mobile Manipulators. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2403.13079
Song, D., Park, J., & Kim, Y. J. (2023). SSK: Robotic Pen-Art System for Large, Nonplanar Canvas. IEEE Transactions on Robotics, 39(4), 3106-3119.
Amersdorfer, M., Kappey, J., & Meurer, T. (2020). Real-time freeform surface and path tracking for force controlled robotic tooling applications. *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 65*, 101955. https://doi.org/10.1016/j.rcim.2020.101955

## Slide 10: 感谢观看